## Slide 1
Confidential
NAMUGA AMR
제어 구성 및 QR 기반
매거진 PICKUP / PLACE 위치 정밀도 확보 방안
AMR 정차 오차 ±50 mm를 비전 보정으로 흡수하는 시스템 설계
시스템 개요 · 보정 원리 · 작업 시퀀스 · 검증 기준
NAMUGA | 2026. 10
NAMUGA AMR
QR Guided Precision Handling
Copyright © NAMUGA. 2026. All Rights Reserved.
Notes: 본 자료는 NAMUGA_AMR 구현 코드와 인터페이스 문서를 기반으로 작성함. 정량 성능은 현장 POC에서 검증 필요.

## Slide 2
NAMUGA AMR 제어 구성도
관제 명령부터 협동로봇 위치 보정까지 단일 시퀀스로 연계
Confidential
NAMUGA AMR
Precision Handling System
NAMUGA AMR
Copyright © NAMUGA. 2026. All Rights Reserved.
2
ACS 관제 서버
moveCmd · actionCmd
MQTT
AMR 통합 제어 PC
Main Sequence · 상태 관리 · 오프셋 계산 · 이력
AMR Controller
Node 이동 · 정차
상태 / 알람
Wi-Fi / MQTT
Modbus TCP
01
통합 제어 PC 내부 서비스
MainSequence
10단계 작업 상태머신
CameraService
RGB·Depth / QR 좌표
Offset Service
Port + Model 보정
CobotService
DI/DO·AI 레지스터
02
현장 장치 및 데이터 흐름
RGB-D 카메라
QR 중심점 · 회전각
Depth 기반 실제 거리
협동로봇
AI0: dx · AI1: dy
AI2: dθ ×100
I/O · 안전 장치
Busy · Complete · Error
인터록 / 비상정지
좌표 보정값
동작 상태
핵심 제어 경계
AMR의 절대 정차 위치는 이동 제어가 담당하고, 매거진 작업점의 잔여 오차는 QR 좌표를 읽어 협동로봇의 접근 경로에 반영합니다.
Notes: Sources: AMR/Service/MoveSequenceRunner.cs, CameraService.cs, CobotService.cs; docs/MainSequence.md; docs/cobot_interface.md.

## Slide 3
±50 mm 정차 오차를 흡수하는 2단계 위치 결정
AMR은 작업 가능 영역에 진입하고, QR 보정이 실제 PICKUP / PLACE 기준점을 복원
Confidential
NAMUGA AMR
Precision Handling System
NAMUGA AMR
Copyright © NAMUGA. 2026. All Rights Reserved.
3
01
1차 위치 결정: AMR 정차
±50 mm
정차 오차 영역
AMR
목표 노드
주행 제어는 QR 카메라가
대상을 볼 수 있는 범위까지 정차
잔여 오차
측정
02
2차 위치 결정: QR 비전 보정
카메라 중심
QR 중심
Δx, Δy
θ
산출값
dx [mm]
dy [mm]
dθ [deg]
협동로봇
경로 보정
카메라 좌표에서 측정한 잔여 위치·각도 오차를
협동로봇의 PICKUP / PLACE 기준 위치에 합산
정밀도 확보 조건
① QR이 카메라 시야와 유효 Depth 범위 안에 위치 ② QR 좌표계와 로봇 작업 좌표계의 부호·축 방향 일치 ③ 보정 후 접근 경로가 기구 간섭 없이 실행
±50 mm는 AMR 정차 허용 범위이며, 최종 작업 정밀도는 카메라 보정·로봇 반복도·치공구 공차를 포함해 POC에서 확인합니다.
Notes: ±50 mm는 사용자가 요청한 정차 오차 범위. 최종 정밀도 수치는 제공되지 않아 POC 검증 항목으로 명시함.

## Slide 4
QR 좌표 산출 및 보정값 생성
RGB-D 영상의 픽셀 오차를 실제 거리로 변환하고 포트·모델별 편차를 추가 보정
Confidential
NAMUGA AMR
Precision Handling System
NAMUGA AMR
Copyright © NAMUGA. 2026. All Rights Reserved.
4
01
QR 검출
원본·이진화·적응형
전처리로 인식 안정화
02
중심·각도
4개 꼭짓점으로
중심점과 회전각 계산
03
Depth 변환
중심 주변 5×5
Depth 중앙값 사용
04
5회 샘플링
200 ms 안정화 후
100 ms 간격 중앙값
05
오프셋 합산
PortOffset + ModelOffset
포함 후 레지스터 전달
01
실거리 변환
dx = (uQR − uc) × Z / fx
dy = (vQR − vc) × Z / fy
Z: QR 중심 Depth 중앙값 fx, fy: 카메라 초점거리
02
최종 보정값
보정값 = QR 측정값 + 포트 보정 + 모델 보정
PortOffset
노드·LEFT/RIGHT
+
ModelOffset
LOAD / UNLOAD
=
AI0 / AI1 / AI2
mm / mm / 0.01°
03
신호 인터페이스
레지스터
값
단위
적용 내용
AI0
dx
mm
카메라 X 방향 + 포트/모델 보정
AI1
dy
mm
카메라 Y 방향 + 포트/모델 보정
AI2
dθ
0.01°
QR 상단 변 회전각 + 포트/모델 보정
Notes: Sources: CameraService.cs lines implementing pinhole conversion, 5×5 depth median and preprocessing; MoveSequenceRunner.cs implementing 5 samples, medians, PortOffset/ModelOffset and AI0–AI2 writes.

## Slide 5
QR 기반 매거진 PICKUP / PLACE 시퀀스
작업 직전에 QR을 다시 읽고 보정값을 적용해 정차 편차와 작업별 편차를 분리
Confidential
NAMUGA AMR
Precision Handling System
NAMUGA AMR
Copyright © NAMUGA. 2026. All Rights Reserved.
5
01
이동 명령
ACS moveCmd
Node · Port · Job
02
AMR 이동
목표 노드 도착
±50 mm 범위
03
QR 스캔 위치
협동로봇 DI16/17
카메라 시야 정렬
04
QR 보정 계산
dx · dy · dθ
포트/모델 보정
05
PICKUP
보정 좌표로 접근
그립 후 완료 확인
06
PLACE
대상 슬롯 이동
놓기 후 완료 확인
07
작업 완료
상태 보고
다음 명령 대기
01
작업별 QR 재판독 원칙
PICKUP 전
현재 정차 자세를 기준으로 포트의 QR을 읽어 PICK 위치를 보정
PLACE 전
작업 방향과 모델에 맞는 오프셋을 적용해 PLACE 목표 위치를 보정
02
실행 조건과 인터록
✓
QR 인식
유효 샘플 확보 및 좌표 산출
✓
로봇 상태
Busy / Complete / Error 확인
✓
매거진 확인
Depth ROI로 존재 여부 판정
✓
안전 조건
I/O 인터록과 비상정지 상태 확인
Notes: Sources: docs/MainSequence.md; MoveSequenceRunner.cs (Steps 1–10, QR read, pickup/place selection, magazine detection and I/O checks). The current code includes last-value fallback when all five QR samples fail; production acceptance should define whether fallback is allowed.

## Slide 6
위치 정밀도 검증 기준 및 POC 계획
±50 mm 전 구간에서 QR 검출, 보정 적용, 매거진 작업 성공을 반복 검증
Confidential
NAMUGA AMR
Precision Handling System
NAMUGA AMR
Copyright © NAMUGA. 2026. All Rights Reserved.
6
01
시험 매트릭스
시험 항목
조건
반복
판정 지표
정차 오프셋
X/Y ±50 mm
각 조건 10회
QR 검출률 · 보정값
회전 편차
±θ 조건
각 조건 10회
각도 오차 · 접근 안정성
PICKUP
좌/우 슬롯
LOAD/UNLOAD
그립 성공 · 간섭 없음
PLACE
좌/우 슬롯
모델별
안착 편차 · 완료 신호
환경 변화
조도·반사
대표 조건
검출률 · 재시도율
02
정밀도 오차 예산
카메라·Depth
픽셀/거리 노이즈
좌표 변환
축 방향·스케일
협동로봇
반복도·TCP
그리퍼/치공구
기구 공차
최종 작업 정밀도 = 위 항목의 결합 결과
03
권장 합격 기준
검출
시험 위치 전 구간에서 QR 식별 및 유효 Depth 확보
좌표
보정값의 부호·크기가 인위 오프셋 방향과 일치
작업
PICKUP / PLACE 성공 및 충돌·과도한 재접근 없음
반복
동일 조건의 최종 안착 편차가 고객 요구 공차 이내
POC 결과로 카메라 시야, 허용 오프셋, 재시도 기준, 포트·모델 보정값을 확정한 뒤 양산 기준서에 반영
Notes: 정량 합격 공차와 회전 허용 범위는 사용자 입력이 없어 고객 요구사항으로 남김. 반복 횟수는 검증 계획 제안이며 실제 POC 협의 시 조정 가능.